First 31.7 Avec Bénéteau, nous avons voulu faire un bateau de croisière classique, utilisable en famille et pour des régates locales. C'est un bateau homogène où tous les éléments ont fait l'objet d'une amélioration. J.M.Finot P.Conq Aileron de quille très affûté qui trahit à lui seul le soucis de performances. Un mât, implanté sur la quille, allongé d'une quarantaine de centimètres pour gonfler la voilure (plus de 53 m² de voilure au prés). Un bateau rapide à toutes les allures et fin à la barre. Élu bateau de l'année 1999 (par les lecteurs de Bateaux)-article. Sélectionné par les organisateurs de la Nippon Cup. Caractéristiques du bateau Longueur hors tout 9.85 m Longueur de coque 9.50 m Longueur de flottaison 8.80 m Bau maximum 3.23 m Déplacement léger 3600 Kg env. Tirant d'eau (pte fonte) 1.45 m Tirant d'eau (gde fonte) 1.90 m Poids du lest 1050 Kg Surface de voilure au prés 53.4 m² Grand voile 24.7 m² Génois (140 %) 28.7 m² Spinnaker 70 m² Couchettes 4/6 "Une silhouette élégante, servie par des appendices et un plan de voilure performant"François Chalain . Photos provenant de la brochure Bénéteau La carène Nous avons repris les formes de base du Figaro Solo et du first 310. Le franc-bord a été augmenté légèrement. Le lest a été complètement modifié avec un tirant d'eau plus important et un lest généreux qui lui donne un centre de gravité plus bas et moins de surface mouillée. Cette carène est caractérisée par : Une bonne stabilité Une surface mouillée modérée Un bon équilibre à la gîte Les qualités de cet ensemble nous ont encouragé à conserver la coque en y apportant des améliorations. Le gréement Le mât est implanté sur la quille. Les haubans sont rentrés pour permettre le passage du génois. Polaires ces prévisions de vitesse sont faites par le logiciel Fast Yacht à partir des données de base du bateau, elles sont théoriques et comparatives et ne peuvent être considérées comme contractuelles. Le pont Les manœuvres sont toutes ramenées au cockpit. Le cockpit permet d'être assis confortablement soit à l'abri, soit sur le pont grâce au dessin des hiloires. Sa voilure a fait l'objet de nombreux essais pour obtenir le meilleur compromis entre une utilisation facile et de bonnes performances. L'aménagement Grâce à son franc-bord et la taille de son roof, l'intérieur est volumineux : Carré - table à carte - cuisine - cabines - une grande toilette La construction Le bateau est construit en fibre de verre polyester stratifié avec un contremoule avec nervures longitudinales et transversales renforcés par les cloisons. Des articles techniques sur le First 31.7 ont également été écrit dans les revues suivantes : Voiles et Voiliers d'avril 1999 Bateaux des mois d'août, octobre, décembre 1998 et février1999 Voile magazine de septembre et décembre 1998 Le Groupe Finot a su faire un compromis entre la croisière familiale confortable et la possibilité de régater avec les bons. 1, rue Pierre Vaudenay (les Metz) 78350 Jouy-en-josas, France Tel: 01 39 46 20 02 Fax: 01 39 46 51 79 Z.I des Mares 85 270 Saint Hilaire de Riez Tel: 0251605000 Fax 0251605010 http://www.beneteau.com/beneteau